Załącznik nr 2 do SWZ

.............................................................., ......................................

miejscowość		       data

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CIĄGNIKA ROLNICZEGO                              Z OPRZYRZĄDOWANIEM

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Ciągnik rolniczy |
| 1 | Ciągnik fabrycznie nowy, nie starszy niż 2019r. |  |
| 2 | Silnik o mocy nie mniejszej niż 113 KM czterocylindrowy lub sześciocylindrowy chłodzony cieczą |  |
| 3 | Prędkość jazdy przy znamionowej prędkości obrotowej silnika min. 30 km/godz. |  |
| 4 | Sprężarka powietrza wraz z układem jednoobwodowym lub dwuobwodowym do hamulców pneumatycznych przyczep |  |
| 5 | Hamulec ręczny |  |
| 6 | Skrzynia biegów manualna |  |
| 7 | Pompa hydrauliczna o wydatku min. 55l/min. |  |
| 8 | Ilość szybkozłączy hydrauliki zewnętrznej min. 3 pary (6 złączy) |  |
| 9 | Tylny TUZ kat. 2 o udźwigu min. 4300 kg |  |
| 10 | Przedni TUZ o udźwigu min. 1300 kg z WOM przystosowany do współpracy z pługiem odśnieżnym |  |
| 11 | Wałek odbioru mocy 1000 obr/min. z przodu i tyłu ciągnika |  |
| 12 | Blokada mechanizmu różnicowego |  |
| 13 | Napęd na przednią i tylną oś |  |
| 14 | Zaczep transportowy do przyczep dwuosiowych (górny transport) |  |
| 15 | Zaczep do przyczep jednoosiowych (rolniczy) |  |
| 16 | Instalacja elektryczna 12V w tym gniazdo zasilające przyczepy |  |
| 17 | Licznik motogodzin |  |
| 18 | Kabina: wyjście bezpieczeństwa w dachu lub uchylne okno w dachu, ogrzewanie, kierownica regulowana w pionie i poziomie, siedzenie kierowcy z regulacją przód- tył, góra dół, wyposażone w podłokietniki, reflektory robocze w dachu – z przodu i tyłu kabiny, wycieraczki i spryskiwacze szyb przedniej i tylnej, radioodtwarzacz CD z wyjściem USB |  |
| 19 | Wskaźnik poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej |  |
| 20 | Oświetlenie drogowe przednie (światła drogowe i mijania) |  |
| 21 | Światła przeciwmgielne |  |
| 22 | Światła ostrzegawcze(kogut na dachu kabiny) |  |
| 23 | Zbiornik paliwa min. 80l |  |
| 24 | Minimalna masa ciągnika 4000 kg |  |
| 25 | Ogumienie z przodu i tyłu typu rolniczego (jodełka) |  |
| 26 | Rozmiar opon przód/tył 380/70-R24 480/70-R-34, lub 440/65-R28 540/65-R38 lub 420/70-R24 520/70-R38 ewentualnie 420/70-R24 18.4-R38 Ewentualnie opony przednie 420/65 – R24 |  |
| Wymagania ogólne |
| 27 | Gwarancja wszystkich urządzeń: min. 12 miesięcy |  |
| 28 | Serwis gwarancyjny wszystkich urządzeń: posiadanie autoryzowanego mobilnego serwisu, w tym ruchomy warsztat do wykonania gwarancji i remontu na terenie odbiorcy sprzętu transport urządzeń, które uległy awarii uniemożliwiając ich zjazd na teren odbiorcy pokrywa dostawca w okresie gwarancji dojazd do odbiorcy na koszt dostawcy sprawowany przez wykonawcę lub autoryzowany serwis |  |
| 29 | Dokumentacja ciągnika: Fabryczna instrukcja obsługi ciągnika w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji ciągnika przez zamawiającego, Komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, Katalog części zamiennych, Książka serwisowa w języku polskim |  |
| 30 | Szkolenie: zapewnienie szkolenia dla min. dwóch operatorów pojazdu pod względem eksploatacyjnym oraz technicznym. |  |

| 31 | Wymagania dodatkowe: Wszystkie podzespoły oraz elementy montowane fabrycznie, Ciągnik w żadnym elemencie nie uszkodzony i dopuszczony do ruchu przez właściwy organ, Naprawy bieżące w siedzibie odbiorcy do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Dostawa zamówienia do Gminy Turobin, ul. Rynek 4 na koszt dostawcy |  |
| --- | --- | --- |
| Oferowany model ciągnika: Nazwa producenta _________________________________ Typ/model ______________________________ |

……………..

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy